Техническое задание

на архитектурные обмеры, разработку научно - проектной документации на реставрацию здания

|  | Предмет размещения заказа | Архитектурные обмеры, разработка научно - проектной документации на реставрацию здания театра |
| --- | --- | --- |
|  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
|  | Объем подлежащих к поставке товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Раздел 1. Предварительные работы, архитектурные обмеры Раздел 2. Комплексные научные исследования: Этап до начала производства работ; Этап в процессе производства работ. Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта); Проект. Раздел 4. Рабочая проектная документация: Этап до начала производства работ; Этап в процессе производства работ. Раздел 5. Отчетная документация. |
|  | Описание и назначение подлежащих к поставке товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Раздел 1. Предварительные работы: - Исходно-разрешительная документация; - Предварительное инженерное заключение и рекомендации (акт обследования технического состояния с фотофиксацией); - Предварительные предложения по намеченным реставрационным работам; - Противоаварийные работы. Раздел 2 Комплексные научные исследования: - Историческая записка на основе опубликованных материалов; - Архитектурно-археологические обмеры – (планы, разрезы) - Архитектурно-археологические обмеры частей и элементов объекта, архитектурные детали служебной части здания театра всех этажей: 1. лестничные марши, ограждения, покрытие пола, дверные блоки, стены и потолки служебных помещений, кабинетов, цехов, репетиционных залов, туалетов и душевых; 2. состояние электропроводки, системы электроснабжения и освещения служебной части; 3. состояние системы водопровода, канализации, сантехники и отопительной системы служебной части здания театра; - Технологические исследования по материалам. - Проведение строительно-технической экспертизы. Раздел 3 Проект сохранения объекта культурного наследия: Стадия I «Эскизный проект»: - Архитектурные решения проекта (лестничные марши, ограждения; покрытие пола; дверные блоки; стены и потолки служебной части здания театра и репетиционных залов). - Архитектурные решения проекта реставрации памятника - планы; - Конструктивные решения проекта реставрации памятника (лестничные марши, ограждения; покрытие пола; дверные блоки; стены и потолки служебной части здания театра и репетиционных залов); - Основные решения проекта по организации реставрации памятника; - Пояснительная записка; - Основные решения проекта реставрации. Стадия II «Проект» Предусмотреть следующие виды работ: - Устранение трещин в кирпичной кладке несущей стены торцевого (южного) фасада; - Ремонт лестничного марша, замена ограждения (перил); - Замена покрытия пола коридоров и помещений гримуборных, кабинетов, цехов и репетиционных залов служебной части здания театра; - Замена дверных блоков; - Ремонт стен и потолков помещений гримуборных, кабинетов, цехов и репетиционных залов служебной части здания театра; - Замена электропроводки, замена системы освещения и замена оборудования системы энергоснабжения служебной части здания театра (Раздел ЭО); - Замена системы водоснабжения (водопровода), сантехники, канализации и отопительной системы служебной части здания театра (Раздел ВК и ОВ); Раздел 4 Рабочая проектная документация: - Архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику – планы; - Инженерно-конструкторские чертежи – общий вид. - Дефектная ведомость; - Сметная документация. Раздел 5 Отчетная документация. Проведение историко-культурной экспертизы проекта. |
|  | Требование к размерам, упаковке, отгрузке товаров, к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям заказчика | Услуги оказываются в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013. Отчетная документация предоставляется в соответствии с приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 № 1840 «Об утверждении состава и порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы». 1. Научно-реставрационный отчет. 2. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и исправление некачественно выполненных проектных работ в течение 15 дней. |
|  | Категория государственной охраны объекта культурного наследия | Объект культурного наследия |
|  | Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование | Общее техническое состояние удовлетворительное при неудовлетворительном состоянии служебной части здания. Требуется: 1. ремонт лестничных маршей, ограждений, покрытий полов, дверных блоков, стен и потолков служебных помещений, кабинетов, цехов, репетиционных залов, туалетов и душевых; 2. замена электропроводки, системы электроснабжения и освещения служебной части здания театра; 3. ремонт системы водоснабжения (замена труб водопровода), канализации, замена сантехники и ремонт отопительной системы служебной части здания театра (замена арматуры, батареи, труб и т.д.); В 2015г. выполнены ремонтные работы по замене кровли (частично). В 2016 г. выполнены работы в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по ремонту и покраски фасада театра и замены окон на пластиковые. Приведенный процент износа основных конструктивных элементов здания по состоянию на _______составляет 60 % (из технического паспорта здания). |
|  | Цель выполняемых работ |  |
|  | Перечень необходимых данных, предоставляемых Заказчиком | - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; (приложение № 2) - копия охранного обязательства; - графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, кадастровый паспорт, план участка. |
|  | Режим работы заказчика |  |
|  | Требования к участнику | Организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной уполномоченным государственным органом. Лицензия должна включать в себя следующие виды работ: - разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии. |
|  | Нормативно-правовая база: | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; -СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия», - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; -ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства». |
|  | Дополнительные требования и условия | Сметную документацию разработать в базисных ценах 2001г.(ТЕР) и текущих ценах. Разделы локальных смет формировать по видам подрядных работ. Не допускается включение в один раздел локальной сметы разных видов подрядных работ, по которым применяются разные индексы пересчета сметной стоимости, нормативы расходов и сметной прибыли. Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате PDF. |